## Slide 1: ①ネットワーク要件・詳細設計書(TC)

## Slide 2: 本コースの進め方

## Slide 3: 本コースの進め方（1/4）
実際の現場では、「作業時間」は限られています 本研修では、自チームの1日のスケジュールを綿密に決め、 タイムマネジメントを適切に行ってください
  自チーム内で各作業を洗い出し、それに費やした時間を記録してください
  現場での作業終了時間は16:45とします
  16:55には、終了できるような想定で進めます
実際の現場での「設計・構築」に近い環境で、顧客からのIT基盤構築の提案依頼に対しての、『顧客のニーズを考慮した設計、構築』の基本を深め、これまでに学習した内容の総まとめとする
スケジュール例
10:00-11:00 EIGRPの要件理解・config作成
11:00-11:10 休憩
11:10-11:25 EIGRPのconfig投入・正常性確認
・ネイバーテーブル、ルーティングテーブル、ping
11:25-11:40 トラブル発生用バッファ

## Slide 4: 本コースの進め方（2/4）
今回は、要件に基づいた設計は完了しているため、設計書に
記載されている内容を構築し、動作テストを行います
机上での設計とコンフィグの作成が完了するまでは、機材を 使用した構築作業は行いません
課題内容に関して、他チームとのコミュニケーションは ある程度許容しますが、答えをコピーするなどの連携は
禁止です

## Slide 5: 本コースの進め方（3/4）
チーム内で、下記項目について合意してからコンフィグの
作成や投入を開始してください
①課題の理解
②求められる機能の理解 ③設定方法の理解
理解が不十分なトピックがあれば、その場で復習してください
  復習にはCCNA/CCNPの研修テキストを使用しても構いません
  理解が曖昧なまま作業を進めてしまうと、後で支障が出ます
本研修ではCCIEの準備も含めます。設定方法を調査する場合は、 できるだけ、Ciscoのドキュメントを参照してください
コマンドを確認する際、実際に機器を起動してヘルプを参照すること
もできます

## Slide 6: 本コースの進め方（4/4）
本研修は、実際の現場の作業フローに沿って実施します
  機器準備→ラックマウント→ケーブリング
  設定→動作確認→通信試験→トラブルシューティング→完了
  机上での設計とコンフィグの作成の完了後、上記の作業を開始します
動作テストで「通信断が長い」などの改善を検討したい点
があった場合、メモを残し最後まで到達したら検討するよ
うにします
  構築を完了させることの優先度を高めとします

## Slide 7: 演習機器（1グループの必要機材）
＜拠点1機器＞
L2スイッチ（2960）：3台
L3スイッチ（3750）：2台
L3スイッチ（3560）：2台
ルータ：2台
PC3台（1台：監視サーバー、2台：クライアント）
＜バックボーン機器＞
L3スイッチ（3560）：1台

## Slide 8: 機器準備 & ラックマウント（機器設置）作業①
自席に必要な機器をそろえる
  サイズの大きな機材を下へ配置し、機材を上に重ねる
PC （3台）
  PCを起動してログインする。ログインパスワードが要求された場合は Pa$$w0rd を使用する
  PC（監視サーバー）でHyper-Vを起動し、Linuxを起動する
  他2台のPCはそのまま使用する

## Slide 9: 機器準備 & ラックマウント（機器設置）作業②
ネットワーク機器
  ネットワーク構成図を見ながら、ルータ2台、CSW2台、DSW2台、ASW2台、SVSW1台があることを確認する
  PCとコンソールケーブルで接続して、全ての機器が初期化されているか確認する
  初期化されていない機器があれば、初期化する
    パスワードが設定されている場合は講師へ連絡する
【設問】 初期化されているかどうかを、どのように確認しますか？
【設問】 パスワードは問題なく特権モードへアクセスできる前提で、機器を初期化する方法やコマンドを説明してください。

## Slide 10: ネットワーク要件

## Slide 11: 概要①
[会社概要]
従業員数：300名（本社：250名 支社に50名）
拠点数：3（将来的に数拠点を増設予定）
事業内容：インターネット・モバイル端末をベースとしたコン
シューマー向けサービスを提供
・ゲーム・デジタルコンテンツの企画・開発・運営などを行う
「エンターテインメント事業」を展開

## Slide 12: 概要②
[組織図]
20名
20名
10名
60名
100名
30名
10名

## Slide 13: 概要③
[背景]
ビジネスのIT化が進み、ネットワークを通して企業内や企業間で様々なデジタル情報がやりとりされている。そのため、近年ますますインフラ・ネットワークに求められる要件が多様化している。A社では事業拡大とそれに伴う従業員の増加によりネットワーク機器をアップグレードすることになり、そのため本社ネットワークの構成を大幅に見直すことになった。

## Slide 14: ネットワーク要件①
自社所有の建物にオフィスを構え、3フロア（1F、2F、3F）から構成される
1Fには総務部、営業部、人事部、2Fでは商品企画開発部、マーケティング部、システム部が業務を行い各部のクライアントPCを設置する
クライアントは各部署でネットワークが分割され、各ネットワークは相互接続するものとする
クライアントのIPアドレスは自動構成とする
3Fにはサーバルームを設置する（サーバに保存しているデータは、情報セキュリティ上クライアントPCとは別セグメントで管理する）
全てのクライアントPCから社内サーバのサービスが利用できる

## Slide 15: ネットワーク要件②
トラフィック量の増加、社員の増加など将来的な拡張を考慮した構成にする
可能な限り耐障害性の高い構成になるように考慮する
障害時の通信断を最小限に抑えるための機能を考慮する
全てのデバイスに管理機能を設定する
不正なデバイスが追加されないようセキュリティ機能を設定する
拠点内のルーティングプロトコルはOSPFを使用する
IPアドレスは集約可能な階層型IPアドレス設計にする

## Slide 16: 拠点間接続要件
拠点間接続のためのルータを2台設置して、IP-VPNサービスで接続する
ルータを2系用意して、ロードバランシングするよう経路調整を行う

## Slide 17: ネットワーク詳細設計書

## Slide 18: ネットワーク構成図
別紙：②ネットワーク構成図(TC).pptx

## Slide 19: ネットワーク詳細設計書 ～物理設計～

## Slide 20: 物理設計①
機器構成
  クライアントPCを収容するため、L2SWを設置する
  サーバを収容するL2SWは、専用の機器をサーバルームに設置する
  社内ルーティング用のL3SWを設置し、各L2SWを収容する。なお耐障害性を高めるため、L3SWを2台導入し、冗長構成とする
  将来的に拠点を増設し、キャンパスネットワークで拠点を集約する 耐障害性を高めるため、コアレイヤにL3SWを2台導入し、冗長構成とする
  拠点間をIP-VPNサービスで接続するため、ルータを設置する なお耐障害性を高めるため、ルータを2台導入し、冗長構成とする

## Slide 21: 物理設計②
ポート構成（L2SW）
  クライアントPCおよびサーバを接続するポートは、最初のポートから順に使用する
  クライアントPCを接続するポートは、部署毎にVLANを割り当てる
  サーバを接続するポートには、VLAN 100を割り当てる
  VLANを追加する場合、VLAN IDはクライアントPC用に”X0”を割り当てる
    X0とは、10や20などを示す
  L3SWと接続するポートは、物理構成図に従う
  L3SWと接続するポートは、802.1qタグを使用する
  クライアント接続用のL2SWは、Telnet接続で管理できるように管理VLAN99を作成する
  未使用ポートはshutdownしておく

## Slide 22: 物理設計③
L2SW ポート構成表
ホスト名 | 割り当てポート | VLAN ID | 802.1q | 用途
ASW1（1F） | FE0/1 | 10 | - | 人事部クライアント
 | FE0/2 | 20 | - | 総務部クライアント
 | FE0/3 | 30 | - | 営業部クライアント
 | FE0/4 | 40 | - | 商品企画開発部クライアント
 | FE0/5 | 50 | - | マーケティング部クライアント
 | FE0/6 | 60 | - | システム部クライアント
 | FE0/7 ～ FE0/8 | 10～60,99 | ○ | DSW接続
 | - | 99 | - | 管理用
ASW2（2F） | FE0/1 | 10 | - | 人事部クライアント
 | FE0/2 | 20 | - | 総務部クライアント
 | FE0/3 | 30 | - | 営業部クライアント
 | FE0/4 | 40 | - | 商品企画開発部クライアント
 | FE0/5 | 50 | - | マーケティング部クライアント
 | FE0/6 | 60 | - | システム部クライアント
 | FE0/7 ～ FE0/8 | 10～60,99 | ○ | DSW接続
 | - | 99 | - | 管理用
SVSW(3F) | FE0/1～FE0/6 | 100 | - | サーバ
 | FE0/7 | 100 | - | CSW接続用
 | FE0/8 | 100 | - | CSW接続用

## Slide 23: 物理設計④
ポート構成（L3SW）
  L2SWと接続するポートは、802.1qタグを使用する
  ディストリビューションレイヤのL3SWに空きポートがある場合、新たにネットワーク機器を接続する可能性を考慮してポートを予約しておく
    空きポートがない場合は不要
  ディストリビューションレイヤとコアレイヤ間、コアレイヤとルータ間はL3接続とする
  サーバスイッチと接続するコアレイヤのポートはL3ポートで接続する
  未使用ポートはshutdownしておく

## Slide 24: 物理設計⑤
L3SW ポート構成表
ネットワーク機器 | 割り当てポート | VLAN ID | 802.1q | 用途
DSW1 | Gi0/1 ～ Gi0/4 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/5 ～Gi0/6 | 10～60,99 | ○ | ASW接続用
 | Gi0/7 ～Gi0/8 | 10～60,99 | ○ | DSW接続用
 | （空きポート） | （未定） | （未定） | ASW接続用予約
 | - | 99 | - | 管理用
DSW2 | Gi0/1 ～ Gi0/4 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/5 ～Gi0/6 | 10～60,99 | ○ | ASW接続用
 | Gi0/7 ～Gi0/8 | 10～60,99 | ○ | DSW接続用
 | （空きポート） | （未定） | （未定） | ASW接続用予約
 | - | 99 | - | 管理用

## Slide 25: 物理設計⑥
L3SW ポート構成表
空きポートがある場合、何も設定しなくてよい（shutdownしておく）
ネットワーク機器 | 割り当てポート | VLAN ID | 802.1q | 用途
CSW1 | FE0/1 ～ FE0/4 | - | - | DSW接続用
 | FE0/5 | - | - | SVSW接続用
 | FE0/6 | - | - | Router接続用
 | FE0/7 ～ FE0/8 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/1 | - | - | 未使用
CSW2 | FE0/1 ～ FE0/4 | - | - | DSW接続用
 | FE0/5 | - | - | SVSW接続用
 | FE0/6 | - | - | Router接続用
 | FE0/7 ～ FE0/8 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/1 | - | - | 未使用

## Slide 26: 物理設計⑦
ポート構成（Router）
  CSWと接続するポートは、1番目のポートGi0/0を使用する
  IP-VPN網と接続するポートは2番目のポートGi0/1を使用する
ルータ ポート構成表
ホスト名 | 割り当てポート | VLAN ID | 802.1q | 用途
R1 | Gi0/0 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/1 | - | - | IP-VPN接続用
R2 | Gi0/0 | - | - | CSW接続用
 | Gi0/1 | - | - | IP-VPN接続用

## Slide 27: ネットワーク詳細設計書 ～論理設計～

## Slide 28: 論理設計①
IPアドレス設計
  内部で使用するアドレスレンジは10.1.0.0/16とする
  ネットワーク機器間のIPアドレスは、/30にサブネット化して使用する
  Router、DSW、CSWは管理用に使用するアドレスを/32でloopbackインターフェイスに設定する
  クライアントセグメント、サーバセグメントのIPアドレスの採番は、以下のルールに従う
    /24にサブネット化して使用する
    第2オクテット：拠点を表す番号を設定する
    第3オクテット：部署を表す番号を設定する（VLAN IDと共通とする。サーバセグメントは100）
    第4オクテット：
      1 - 100 ⇒ サーバ（固定）
      101 - 199 ⇒ クライアントPC（DHCPプール）
      200 - ⇒ネットワーク機器

## Slide 29: 論理設計②
  クライアントPCのIPアドレスは自動構成とする
  下記のように、DSWを各クライアントセグメントのDHCPサーバーとする
    DSW1：VLAN 10,20,30
    DSW2：VLAN 40,50,60
  各VLANのトラフィックはDHCPサーバー側を通るように、スパニングツリーを使ってLAN内のトラフィックを分散する
  ASWの管理VLANセグメントは必要最小限の規模で最適なネットワーク長を使用する

## Slide 30: 論理設計③
IPアドレス設計
セグメント | 用途 | ホストアドレス | 備考
10.1.10.0/24 | 人事部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2
10.1.20.0/24 | 総務部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2
10.1.30.0/24 | 営業部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2

## Slide 31: 論理設計④
IPアドレス設計
セグメント | 用途 | ホストアドレス | 備考
10.1.40.0/24 | 商品企画開発部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2
10.1.50.0/24 | マーケティング部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2
10.1.60.0/24 | システム部クライアントPC接続用 | .101 - .199 | クライアント用DHCPプール
 |  | .200 | DSW VIP
 |  | .253 | DSW 1
 |  | .254 | DSW 2

## Slide 32: 論理設計⑤
IPアドレス設計
セグメント | 用途 | ホストアドレス | 備考
10.1.99.0/29 | ASW管理用 | .1 | ASW 1
 |  | .2 | ASW 2
 |  | .6 | DSW VIP
 |  | .3 | DSW 1
 |  | .4 | DSW 2
10.1.100.0/24 | サーバ接続用 | .1 | 監視サーバ
 |  | .210 | SVSW
 |  | .200 | CSW VIP
 |  | .253 | CSW1
 |  | .254 | CSW2

## Slide 33: 論理設計⑥
IPアドレス設計
セグメント | 用途 | ホストアドレス | 備考
10.1.255.0/30 | DSW1-CSW1接続用 | .1 | CSW 1
 |  | .2 | DSW 1
10.1.255.4/30 | DSW2-CSW2接続用 | .5 | CSW 2
 |  | .6 | DSW 2
10.1.255.8/30 | CSW1-CSW2接続用 | .9 | CSW 1
 |  | .10 | CSW 2
10.1.255.12/30 | DSW2-CSW1接続用 | .13 | CSW 1
 |  | .14 | DSW 2
10.1.255.16/30 | DSW1-CSW2接続用 | .17 | CSW 2
 |  | .18 | DSW 1
10.1.255.20/30 | CSW1-R1接続用 | .21 | R1
 |  | .22 | CSW 1
10.1.255.24/30 | CSW2-R2接続用 | .25 | R2
 |  | .26 | CSW 2

## Slide 34: 論理設計⑦
IPアドレス設計
セグメント | 用途 | ホストアドレス | 備考
192.168.11.0/30 | R1 IP-VPN接続用 | .2 | 
192.168.12.0/30 | R2 IP-VPN接続用 | .2 | 
10.1.254.1/32 | DSW1ループバック | - | 
10.1.254.2/32 | DSW2ループバック | - | 
10.1.254.3/32 | CSW1ループバック | - | 
10.1.254.4/32 | CSW2ループバック | - | 
10.1.254.5/32 | R1ループバック | - | 
10.1.254.6/32 | R2ループバック | - | 

## Slide 35: 論理設計⑧
拠点内ルーティング設計
  VLAN間ルーティングはDSWで行う
  拠点内のルーティングプロトコルはルールに従ってOSPFを使用する
    MD5認証を有効化し、セキュリティを強化する（パスワード：cisco123）
    DSW、CSW、Routerまでをエリア0とし、DSW以下はエリア1とする
    ルータIDは手動設定とする
機器 | ルータID
DSW1 | 1.1.1.1
DSW2 | 2.2.2.2
CSW1 | 3.3.3.3
CSW2 | 4.4.4.4
R1 | 5.5.5.5
R2 | 6.6.6.6

## Slide 36: 論理設計⑨
拠点内ルーティング設計
  VLAN間ルーティングはDSWで行う
  拠点内のルーティングプロトコルはルールに従ってOSPFを使用する
    クライアント側にルーティングアップデートが送信されないようにする
    /30ネットワークはDR/BDRの選定を無くしコンバージェンスを早めるようにする
【設問】 どのような技術を使用しますか？ コマンドも示してください。
【設問】 どのような技術を使用しますか？ コマンドも示してください。

## Slide 37: ネットワーク詳細設計書 ～その他：耐障害性～

## Slide 38: その他ネットワーク設計①
耐障害性
  DSWはVLAN間ルーティングを行う重要な役割を持つため、二重化して耐障害性を高める
  ASW－DSW間のL2の障害対策として、障害時の通信断を最小限に抑えるための機能を導入し、VLANごとにトラフィックが負荷分散されるようにする
  クライアントPCが接続されるポートはコンバージェンスを早める仕様とする
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）
【設問】 どのような技術を使用しますか？ コマンドも示してください。

## Slide 39: その他ネットワーク設計②
耐障害性
  PC－DSW間のL3の障害対策として、独自のプロトコルを実装して、以下の条件でデフォルトゲートウェイが自動的に切り替わる仕様とする
    VLANごとにトラフィックを分散するよう設定し、トラフィックが偏らないようにする
    ダウンタイムを短く設定し、障害検知を早める
    一方のDSWでCSW1,2両方と接続障害が発生したら、もう一方のDSWに切り替える（片側のみの接続障害は、DSWを切り替えない）
    プライオリティが小さい状態でActiveを維持するのを防止する
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 40: その他ネットワーク設計③
耐障害性
  監視サーバーとCSW間のL3の障害対策として、独自のプロトコルを実装して、以下の条件でデフォルトゲートウェイが自動的に切り替わる仕様とする
    CSW1をActiveルータとする
    ダウンタイムを短く設定し、障害検知を早め、プライオリティが小さい状態でActiveを維持するのを防止する
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 41: ネットワーク詳細設計書 ～その他：可用性～

## Slide 42: その他ネットワーク設計④
可用性
  DSW間、DSW-CSW間のリンクはトラフィックが集中するため、物理リンクを最大の帯域で使用できるようにする
    標準化されているプロトコルを使用する
    DSW間のリンクは送信元、宛先MACアドレスに基づいて負荷分散させる仕様とする
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 43: ネットワーク詳細設計書 ～その他：セキュリティ～

## Slide 44: その他ネットワーク設計⑤
セキュリティ
  ASWでは不正なDHCPサーバーが接続されるのを防ぐ仕様とする
  クライアントPCが接続されているポートは不正なホストが接続されるのを防ぐ仕様とする
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 45: その他ネットワーク設計⑥
セキュリティ
  クライアントPC側にBPDUが送信されるのを防ぐ仕様とする
  クライアントPCから任意の宛先に対してTelnetセッションを禁止し、その他のトラフィックは全て許可するようDSWで制御する（システム部クライアントは全てのアクセスを許可する）
【設問】 どのような技術を使用しますか？ コマンドも示してください。
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 46: ネットワーク詳細設計書 ～その他：管理～

## Slide 47: その他ネットワーク設計⑦
管理
  すべてのデバイスに以下の管理機能を設定する
    NTPサーバーの指定
      NTPサーバーのアドレス：10.1.100.1
    タイムスタンプ
      logメッセージとdebugメッセージで表示される時間を現在の時刻に設定
【設問】 設定するコマンドを示してください。

## Slide 48: その他ネットワーク設計⑧
管理
  すべてのデバイスに以下の管理機能を設定する
    SNMP（コミュニティ、Trap）
      コミュニティ名：TSHOOT
      権限：RW
      Trapを送信する宛先：10.1.100.1
      Loopbackインターフェイスを持つデバイスは送信元アドレスをLoopbackのアドレスに設定
【設問】 設定するコマンドを示してください。

## Slide 49: その他ネットワーク設計⑨
管理
  すべてのデバイスに以下の管理機能を設定する
    Syslog
      Syslogサーバーのアドレス：10.1.100.1
      Loopbackインターフェイスを持つデバイスは送信元アドレスをLoopbackのアドレスに設定
    VTYパスワード、特権パスワード（enable secret）
      パスワード：cisco123
【設問】 設定するコマンドを示してください。
【設問】 設定するコマンドを示してください。

## Slide 50: ネットワーク詳細設計書 ～拠点間接続設計～

## Slide 51: 拠点間接続設計①
通信サービスはIP-VPN網を使用して拠点間接続をする
R1、R2はBGPを使用してIP-VPN網と接続する
  R1接続条件
    IP-VPN網側のアドレス：192.168.11.2/30
    自AS番号：65001
    ネイバーアドレス：192.168.11.1
    ネイバーAS番号：64999
    認証パスワード：cisco123
【設問】 設定するコマンドを示してください。

## Slide 52: 拠点間接続設計②
通信サービスはIP-VPN網を使用して拠点間接続をする
R1、R2はBGPを使用してIP-VPN網と接続する
  R2接続条件
    IP-VPN網側のアドレス：192.168.12.2/30
    自AS番号：65001
    ネイバーアドレス：192.168.12.1
    ネイバーAS番号：64999
    認証パスワード：cisco123
【設問】 設定するコマンドを示してください。

## Slide 53: 拠点間接続設計③
拠点内はループバックインターフェースを使用し、フルメッシュでIBGPネイバーを接続する（拠点内は認証不要）
  ただし、DSWやCSWのBGPテーブルに192.168のルートが存在しないこと
IP-VPN網へは集約ルート10.1.0.0/16をアドバタイズする
【設問】 拠点内はフルメッシュでIBGPネイバーを接続する理由は何ですか？
【設問】 集約ルートをアドバタイズする方法を2種類、コマンドとともに示してください。

## Slide 54: 拠点間接続設計④
10.2.0.0/16(拠点2)宛のトラフィックはR2を経由するように調整し、10.3.0.0/16(拠点3)宛のトラフィックはR1を経由するように調整する
キャリア側からの戻りのルートはR1を使用するように調整する
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）
【設問】 どのような技術を使用しますか？
その技術に関わるパラメータは、具体的にどのような値にしますか？（コマンドでも説明でも可）

## Slide 55: ネットワーク詳細設計書 ～オプション～

## Slide 56: オプション設定（実装は任意）
コンソールおよびTelnetの各接続において3分間の無通信状態が発生した場合はセッションを自動的に切断する
コマンドの入力ミス時にその文字列の名前解決を行わないようにする
コマンド入力中のログの割り込みを停止する
Telnet接続と同じセキュリティ要件で、SSH（v2）接続も許可する
コンソール/Telnet/SSH接続時の認証に以下のユーザ名とパスワードを使用し、すべてのケースでログイン後のモードが特権モードになるように設定を変更する（ただし、AAAは有効にしない）
  ユーザ名＝admin / パスワード＝cisco123