## Slide 1: ③ネットワークの構築

## Slide 2: 監視サーバー（Linux）の操作
監視サーバー用PCの電源を入れ、Pa$$w0rd でWindowsにサインインする
[Hyper-Vマネージャー]を起動し、中央にある Linux を起動し接続する
  [接続]により、Linuxのウィンドウが起動する
Linuxに root / Pa$$w0rd でログインする
  ログイン画面が表示されていなかったらEnterキーを入力する

## Slide 3: 監視サーバー（Linux）の操作 （続き）
Linuxのデスクトップで右クリックし、[端末を開く]を選択する
端末が開いたら、下記2つのコマンドを入力する
  service network restart
  service ntpd restart
その他、端末ではpingを実行したり、ifconfigコマンドでIPアドレスを確認したりできる
その日の終了時、Linuxは起動したまま、Windowsをシャットダウンしてよい

## Slide 4: ①物理配線
物理配線
  物理構成図に従って配線する
  構成図に従って、全デバイスにホスト名を設定する
    PCと監視サーバーは、ホスト名の設定は不要
  show cdp neighbor コマンドで、配線に誤りがないことを確認する
    ルータのインターフェースは、no shutが必要
  講師の指示に従って2グループがペアとなり、相互チェックする

## Slide 5: 以降の進め方
項目②以降は、下記の流れで進める
  設定値・設定項目の決定
  メモ帳でconfig作成（デバイスごとにファイル作成が推奨）
  デバイスへconfigを投入
  確認 ※確認内容を④チェックシート.xlsに記入する
  （講師の指示に従って）相互チェック

## Slide 6: 相互チェック
各グループの④チェックシート.xlsを見比べ、差分があれば、不足しているグループは追記する
両グループのチェック項目がマージされ、同一になる
  確認項目の文章まで同一でなくても、本質が同じであればよい
チェック項目に従って、相手グループの設定に誤りがないかを確認する

## Slide 8: ②初期設定、L2項目
初期設定
  ・ホスト名
  ・パスワード関連
L2項目
  ・L2レベルでブロードキャストドメイン分割
  ・不要なトラフィックをL2リンクに流さない
  ・物理リンクを最大の帯域で使用（L2リンク）
  ・ブロードキャストストームを防ぐ
  ・ホストポートの収束を早める

## Slide 9: ②初期設定（設問）
初期設定で必要な項目は？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 10: ②L2項目（設問）
L2項目で必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 11: ③L3項目
L3項目
  ・物理リンクを最大の帯域で使用（L3リンク）
  ・各種インタフェースにIPアドレス設定（ASWやSVSWも忘れずに）
  ・IPアドレス自動配布
  ・VLAN間ルーティング
  ・デフォルトゲートウェイ冗長化

## Slide 12: ③L3項目（設問）
L3項目で必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 13: ④IGPルーティング
IGPルーティング
  ・OSPF関連

## Slide 14: ④ルーティング（IGP）（設問）
OSPFで必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 15: ⑤セキュリティ
セキュリティ
・不正なDHCPサーバー接続防止
・クライアントPCをMACアドレスで認証
・クライアント側にBPDUを送信防止
・クライアントPCから任意の宛先に対して
Telnetセッションを禁止するようにDSWで制御

## Slide 16: ⑤セキュリティ（設問）
セキュリティ関連で必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 17: ⑥管理
管理
    NTPサーバの指定
    タイムスタンプ
    SNMP（コミュニティ、Trap） Syslog
SNMPやsyslogの情報は、 10.1.100.1にある監視サーバー（Linux）の/var/log/messagesに蓄積されます。
監視サーバーで端末を起動して、下記などのコマンドで確認できます。
tail –f /var/log/messages

## Slide 18: ⑥管理（設問）
管理機能で必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 19: ⑦ EGPルーティング
EGPルーティング
  ・BGP関連

## Slide 20: ⑦EGPルーティング（設問）
BGPで必要な機能、コマンドは？
確認するコマンドとポイントは？

## Slide 21: tclスクリプトを使用した疎通確認（1/4）
tclスクリプトを使用した効率的なping疎通確認
テキストファイルを開き、下記を記入する
R1でshow ip aliasesコマンドを入力し、Altキーを押しながらIPアドレスの数値のみ、部分選択する
ADDRESSは変数なので、別の文字列でもよい

## Slide 22: tclスクリプトを使用した疎通確認（2/4）
コピーしたIPアドレスを、{}内にペーストする
手順2,3を、全デバイスで繰り返す
  ※スイッチでshow ip aliasesコマンドを実行すると、不要なアドレスも含まれるため、テキストへの反映では除外する
{ }内に記入されたIPアドレスが、pingの宛先となる
ping確認不要なIPアドレス

## Slide 23: tclスクリプトを使用した疎通確認（3/4）
Pingを実行する機器で tclsh と入力し、必要なアドレスが記入されたスクリプトを貼り付ける
※最初は少ないアドレスで試してみるとよい

## Slide 24: tclスクリプトを使用した疎通確認（4/4）
Pingが失敗するアドレスがあれば、トラブルシューティングして解決する
tclquitコマンドで終了する

## Slide 25: ネットワークの構築ポイント（ヒント）

## Slide 26: ②初期設定、L2項目（ポイント）
初期設定
  ホスト名 ⇒hostname
  パスワード関連 ⇒enableパスワード、vtyパスワード
  その他
  ⇒no ip domain-lookup line console 0
  exec-timeout 0 0
  logging synchronous

## Slide 27: ②初期設定、L2項目（ポイント）
L2項目
  クライアントPCを接続するポートは、部署毎にVLANを割り当てる
  VLANを追加する場合、VLAN IDはクライアントPC用に”X0”を割り当てる
  クライアント接続用のL2SWは、Telnet接続で管理できるように管理VLAN99を作成する
  ⇒ASW、DSW：VLAN10.20.30.40.50.60.99作成
  サーバを接続するポートには、VLAN 100を割り当てる
  ⇒SVSW:VLAN100作成

## Slide 28: ②初期設定、L2項目（ポイント）
L2項目
  ASW、DSWを接続するポートは、802.1qタグを使用する
  ⇒encapsulation dot1q allowed vlanも考慮
  DSW間,DSW-CSW間のリンクはトラフィックが集中するため、物理リンクを最大の帯域で使用できるようにする
    標準化されているプロトコルを使用する
    DSW間のリンクは送信元、宛先MACアドレスに基づいて負荷分散させる仕様とする
  ⇒DSW間(L2リンク)を、LACPを使用してEtherChannelを設定
  ⇒ port-channel load-balance src-dst-macも必要

## Slide 29: ②初期設定、L2項目（ポイント）
L2項目
  ASW－DSW間のL2の障害対策として、障害時の通信断を最小限に抑えるための機能を導入する。なおVLANごとにトラフィックが負荷分散される仕様とする ⇒RSTPの導入、VLANごとにルートブリッジを変更
  クライアントPCが接続されるポートはコンバージェンスを早める仕様とする
  ⇒PortFast

## Slide 30: ③L3項目（ポイント）
L3項目
  DSW-CSW間のリンクはトラフィックが集中するため、物理リンクを最大の帯域で使用できるようにする
    -標準化されているプロトコルを使用する ⇒ LACPを使用してL3 EtherChannelを設定
  ディストリビューションレイヤとコアレイヤ間、コアレイヤとルータ間はL3接続とする
    ⇒DSW、CSW間をL3ポートに変換(no switchport)
  サーバスイッチと接続するコアレイヤのポートはL3ポートで接続する
    ⇒CSWのFa0/5をL3ポートに変換(no switchport)
  各種インタフェースにIPアドレス設定（ASWやSVSWも忘れずに）
    ⇒SVI、L3ポート（ルーテッドポート）、ルータインタフェース
  DSWを各クライアントセグメントのDHCPサーバーとし、 効率的にトラフィックが流れるようにする
    ⇒各VLANのルートブリッジをDHCPサーバーに設定

## Slide 31: ③L3項目（ポイント）
L3項目
  PC－DSW間のL3の障害対策として、独自のプロトコルを実装して、以下の条件でデフォルトゲートウェイが自動的に切り替わる仕様とする
    VLANごとにトラフィックを分散するよう設定し、トラフィックが偏らないようにする
    ⇒各VLANのルートブリッジをアクティブルータとなるようにHSRPプライオリティを調整
    ダウンタイムを短く設定し、障害検知を早める
    ⇒Hello、Holｄタイマー短い値に調整

## Slide 32: ③L3項目（ポイント）
L3項目
    一方のDSWでCSW1,2との接続障害が発生したら、もう一方のDSWに切り替える
    ⇒インタフェーストラッキングで調整
    プライオリティが小さい状態でActiveを維持するのを防止する
    ⇒preemptで調整

## Slide 33: ③L3項目（ポイント）
L3項目
  監視サーバーとCSW間のL3の障害対策として、独自のプロトコルを実装して、以下の条件でデフォルトゲートウェイが自動的に切り替わる仕様とする
    CSW1をアクティブゲートウェイとする ⇒HSRPプライオリティで調整
    ダウンタイムを短く設定し、障害検知を早め、プライオリティが小さい状態でActiveを維持するのを防止する
    ⇒ Hello、Holdタイマー短い値に調整、Preemptで調整

## Slide 34: ④ルーティング（IGP）（ポイント）
ルーティング（IGP）
  拠点内のルーティングプロトコルはルールに従ってOSPFを使用する
    MD5認証を有効化し、セキュリティを強化する（パスワード：cisco123） ⇒認証の設定
    DSW、CSW、Routerまでをエリア0とし、DSW以下はエリア1とする ⇒DSWがABR

## Slide 35: ④ルーティング（IGP）（ポイント）
ルーティング（IGP）
    クライアント側にルーティングアップデートが送信されないようにする ⇒パッシブインタフェース
    /30ネットワークはDR/BDRの選定を無くしコンバージェンスを早めるようにする ⇒ネットワークタイプを変更
    ルータIDは手動設定とする ⇒router-idコマンド

## Slide 36: ⑤セキュリティ（ポイント）
セキュリティ
  ASWでは不正なDHCPサーバーが接続されるのを防ぐ仕様とする ⇒DHCPスヌーピングでDHCPサーバーのアップリンクポートを信頼できるポートに設定
  ⇒オプション82を無効に設定
  クライアントPCが接続されているポートは不正なホストが接続されるのを防ぐ仕様とする ⇒ポートセキュリティ
  クライアントPC側にBPDUが送信されるのを防ぐ仕様とする ⇒BPDUフィルタ

## Slide 37: ⑤セキュリティ（ポイント）
セキュリティ
  クライアントPCから任意の宛先に対してTelnetセッションを禁止し、その他のトラフィックは全て許可するようDSWで制御する（システム部クライアントは全てのアクセスを許可する） ⇒VACLでフィルタ

## Slide 38: ⑥管理(ポイント)
管理
    NTPサーバの指定
    ⇒ntp serverの設定
    タイムスタンプ ⇒datetime localtimeの設定
    SNMP（コミュニティ、Trap） ⇒community,source-interfaceの設定
    Syslog
    ⇒source-interface の設定
SNMPやsyslogの情報は、 10.1.100.1にある監視サーバー（Linux）の/var/log/messagesに蓄積されます。
監視サーバーで端末を起動して、下記などのコマンドで確認できます。
tail –f /var/log/messages

## Slide 39: ⑦ルーティング（EGP）(ポイント)
ルーティング（EGP）
R1、R2はBGPを使用してIP-VPN網と接続する ⇒EBGPネイバー設定
拠点内はループバックインターフェースを使用し、フルメッシュでIBGPネイバーを接続する（拠点内は認証不要）
  ただし、DSWやCSWのBGPテーブルに192.168のルートが存在しないこと ⇒IBGPネイバーの設定 ⇒IBGPネイバー設定時のポイントは？
IP-VPN網へは集約ルート10.1.0.0/16をアドバタイズする ⇒networkコマンド使用

## Slide 40: ⑦ルーティング（EGP）(ポイント)
ルーティング（EGP）
10.2.0.0/16(拠点2)宛のトラフィックはR2を経由するように調整し、10.3.0.0/16(拠点3)宛のトラフィックはR1を経由するように調整する ⇒LPで調整
キャリア側からの戻りのルートはR1を使用するように調整する ⇒MED調整