## Slide 1: ⑤試験項目の実施

## Slide 2: ここまでの正常性確認

## Slide 3: 正常性確認①
正常時の動作確認
  配線、リンクランプ点灯確認
  VLAN
    必要なデバイスでVLANが作成されているか
    アクセス、トランクポートで必要なVLANが割り当てられているか
  STP
    ルートブリッジがVLANごとに分散されているか
    正常時のブロッキングポートの場所は適切か
  HSRP
    ActiveルータがVLANごとに分散されているか
  セキュリティ
    telnetのアクセス制限、ポートセキュリティなどが条件通りに動作するか

## Slide 4: 正常性確認②
  OSPF
    ネイバーは正常に確立できているか
  BGP
    ネイバーは正常に確立できているか
    アトリビュートは適切に設定されているか
  ルーティングテーブル
    条件通りの経路調整ができているか
  通信確認
    拠点内の全アドレスと通信できるか
    他拠点のホストと通信できるか
  管理機能
    各デバイスにTelnetし、特権モードに移行できるか
    NTPで時刻が同期できているか
    監視サーバーへアクセスでき、SNMPやsyslogが正常に動作するか

## Slide 5: 障害試験

## Slide 6: 障害試験①
疑似的に障害を発生させ、動作を確認する
クライアントPCから拠点2のホスト (10.2.10.1)や拠点3のホスト (10.3.10.1)へ連続Pingを実行し、 ⑥障害試験チェックシートに基づいて、様々な場所で障害を発生させて動作を確認する
  通信断時間
    想定した時間
    想定根拠
    実際に障害を発生させた場合の通信断時間
  ※事前に全障害ケース（リンク、電源）ごとに想定される時間と実際に障害を発生させた場合の通信断をシートにまとめることが望ましい
  ※実際に障害を発生させ確認後、断時間などを情報をシートにまとめる

## Slide 7: 障害試験②
障害を復旧させ、切り戻り時に通信断が起きないかを以下の情報を計測する
  通信断時間
    想定した時間
    想定根拠
    実際に障害を発生させた場合の通信断時間

## Slide 8: 応用課題

## Slide 9: 応用課題
R1とDSW1のパスワードが分からなくなってしまった想定で、パスワードリカバリーを実施してください
  実施後、正常に通信できることも確認する
  パスリカ実行前に、configのコピーを取っておくことを推奨
正常時、IP-VPNを実装しているL3SWへtelnetし、IP-VPN側からPCへのtracerouteを成功させてください
  成功させるために何が必要かを考え、機器の設定を変更してよい
  PCのWindows Firewallを無効にしてもよい
R1のGi0/0（CSW1とのリンク）をDownさせた時、他拠点宛の通信が自動的に復旧するようにしてください
  成功させるために何が必要かを考え、機器の設定を変更してよい

## Slide 10: 応用課題
DSW1のPo1をDownさせた時の復旧時間を短縮するため、OSPFのSPF delay（スロットルタイマー）を調整してください
DSW1を再起動した時の復旧時間を短縮するため、HSRPのpreempt delayを調整してください